## Slide 1
Hệ Thống Điểm Danh
Nhận Diện Khuôn Mặt
ESP32-CAM Wokwi · MQTT · Python / OpenCV LBPH · SQLite · paho-mqtt
Mô phỏng Wokwi
OpenCV LBPH
SQLite DB
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: Bùi Tấn Thiện Tâm · Lê Ngọc Thái · Kiêm Hoàng Tuấn

## Slide 2
Nội Dung Trình Bày
01
Vấn đề & Giải pháp
Tại sao cần tự động hóa điểm danh?
02
Kiến trúc & Stack
ESP32 · MQTT · OpenCV LBPH · SQLite
03
Chi tiết kỹ thuật
LBPH Algorithm · Database · Pipeline
04
Thực nghiệm
Accuracy 90,62% · 160 tests · Benchmark
05
Demo & Giao diện
06
Kết luận
Hướng mở rộng & Q&A

## Slide 3
Vấn đề & Giải pháp
❌ Điểm danh thủ công
Gọi tên mất 5–10 phút/lớp, lãng phí giờ học
Dễ điểm danh thay bạn (gian lận)
Giấy điểm danh dễ thất lạc, khó thống kê
Giáo viên tốn công nhập liệu thủ công
Không có cảnh báo khi sinh viên vắng nhiều
✅ Điểm danh tự động
Nhận diện khuôn mặt <0.8s, không cần gọi tên
Chống gian lận: LBPH nhận diện khuôn mặt
CSDL SQLite tự động, truy vấn theo ngày/lớp
Dashboard: xem lịch sử điểm danh, lọc tên/ngày
Cooldown 5 giây chống trigger liên tiếp

## Slide 4
Kiến trúc hệ thống
ESP32-CAM
Wokwi Simulator
PIR sensor ảo
OV2640 camera
OLED display
Wi-Fi MQTT client
MQTT Broker
HiveMQ Cloud
Topic: diemdanh/camera/trigger
QoS Level 1 · TLS
Port 8883
Pub/Sub pattern
Python AI
Laptop xử lý
OpenCV detect face
OpenCV LBPH
SQLite CSDL
Cooldown 5s chống lặp
SQLite DB
Dashboard
Realtime attendance
Lọc ngày/tên
Xuất CSV/Excel
1 bảng: records
Wokwi emulate chip ESP32 thật — firmware C++ Arduino 100% tương thích. Triển khai phần cứng thật: chỉ thay IP endpoint MQTT + Wi-Fi SSID, không sửa code Python/SQLite.

## Slide 5
Stack công nghệ sử dụng
Phần cứng (Mô phỏng)
• Wokwi ESP32 — wokwi.com
• OV2640 ảo — Camera module giả lập
• PIR sensor — Phát hiện chuyển động
• OLED 128x64 — Hiển thị kết quả
Giao thức MQTT
• paho-mqtt — Python MQTT client
• HiveMQ Cloud — Free MQTT broker
• Topic design — publish/subscribe
• QoS 1 + TLS — Đảm bảo tin cậy
AI & Xử lý ảnh
• OpenCV 4.x — Detect + preprocess
• LBPH Recognizer — cv2.face module
• Haar Cascade — Face detect
• Confidence < 80 — Ngưỡng tùy chỉnh
Backend & CSDL
• Python 3.10+ — Main engine
• SQLite — Local CSDL (1 bảng records)
• json/encodings — Label map JSON
• Threading — Async pipeline

## Slide 6
Dataset — AT&T Faces
Nguồn: Kaggle · kaggle.com/datasets/kasikrit/att-database-of-faces · License: CC0 Public Domain
Thông tin dataset
Số người:
40 người (s1 → s40)
Ảnh / người:
10 ảnh (1.pgm → 10.pgm)
Tổng ảnh:
400 ảnh
Kích thước:
92 × 112 px, grayscale PGM
Điều kiện:
Ánh sáng, góc, biểu cảm khác nhau
Định dạng:
PGM — đọc được bởi cv2.imread()
Lý do chọn AT&T Faces
✓ Miễn phí CC0 — không vấn đề bản quyền khi báo cáo
✓ Benchmark chuẩn cho LBPH — dễ so sánh với nghiên cứu
✓ Đa dạng ánh sáng, góc, biểu cảm, kính — test thực tế hơn
✓ Cấu trúc s1/…/s40 khớp 100% DATASET_DIR trong code
Cấu trúc thư mục & cách dùng
dataset/ ← DATASET_DIR trong code
├── s1/
│ ├── 1.pgm
│ ├── 2.pgm ... 10.pgm
├── s2/ ...
└── s40/
└── 10.pgm
Khớp với build_encodings() — ai_subscriber.py
for person_name in sorted(os.listdir(DATASET_DIR)):
person_dir = os.path.join(DATASET_DIR, person_name)
for img_file in os.listdir(person_dir):
img = cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
# PGM đọc được trực tiếp bởi OpenCV
face_img = cv2.resize(img, (100, 100))
images.append(face_img)
Cách tải về & dùng ngay (Kaggle CLI)
pip install kaggle
kaggle datasets download kasikrit/att-database-of-faces
unzip att-database-of-faces.zip -d dataset/
# → Tạo dataset/s1/ ... dataset/s40/ — chạy code ngay

## Slide 7
Cấu Trúc Database SQLite
Lưu trữ kết quả điểm danh — attendance.db
TABLE: records
Cột | Kiểu | Mô tả
id | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
name | TEXT | Tên người được nhận diện NOT NULL
timestamp | TEXT | ISO format: 2025-01-15T08:30:00.123456
confident | REAL | 1 - confidence/100 (0.0 – 1.0)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS records (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
timestamp TEXT NOT NULL,
confident REAL
);
Ghi & Truy vấn dữ liệu
# Ghi điểm danh (ai_subscriber.py)
conn.execute(
"INSERT INTO records\n (name, timestamp, confident)\n VALUES (?, ?, ?)",
(name, datetime.now().isoformat(),
round(confidence, 4))
)
conn.commit()
# Truy vấn hôm nay
SELECT name, timestamp, confident
FROM records
WHERE date(timestamp) = date('now')
ORDER BY timestamp DESC;

## Slide 8
Thiết Kế MQTT Topics
Giao tiếp pub/sub giữa ESP32-Wokwi ↔ Python AI ↔ Relay
SUBSCRIBE (Python)
diemdanh/camera/trigger
ESP32 publish khi PIR phát hiện chuyển động
payload: PERSON_DETECTED
PUBLISH (Python)
diemdanh/ketqua
Python AI publish kết quả nhận diện
payload: PRESENT:TenNguoi | UNKNOWN | NO_FACE
PUBLISH (Python)
diemdanh/relay/control
Python điều khiển relay mở/đóng cửa
payload: OPEN_DOOR | CLOSE_DOOR | DENY
Broker: HiveMQ Cloud · Port 8883 · TLS/SSL · QoS 1 · User: tam01 · Cooldown 5s chống trigger liên tiếp

## Slide 9
Pipeline hoạt động thời gian thực
1 Wokwi phát trigger
PIR sensor ảo → publish MQTT
lên topic diemdanh/camera/trigger
cooldown 5 giây
payload: "PERSON_DETECTED"
2 MQTT → Python
paho-mqtt client nhận message
→ on_message() callback
kích hoạt pipeline
on_message() callback, QoS=1
3 Lấy ảnh từ Dataset
Mô phỏng: lấy ngẫu nhiên 1 ảnh
từ dataset/ → Haar Cascade detect
→ resize 100×100 → LBPH predict
confidence < 80 = nhận ra
4 Ghi CSDL SQLite
Match → INSERT vào bảng records
(name, timestamp, confident)
Cooldown 5s ở tầng MQTT listener
1 bảng: records (không có students)
5 Relay Control
PRESENT → OPEN_DOOR
→ đợi 5 giây → CLOSE_DOOR
UNKNOWN → DENY
topic: diemdanh/relay/control

## Slide 10
Chi Tiết ESP32-CAM & Wokwi Simulator
Mô phỏng phần cứng nhúng không cần thiết bị vật lý
ESP32-CAM — Thông số kỹ thuật
Vi xử lý:
Xtensa LX6 dual-core 240MHz
RAM:
520 KB SRAM + 4MB PSRAM
Flash:
4MB
Camera:
OV2640 — 2MP, JPEG output
Wi-Fi:
802.11b/g/n — 2.4GHz
GPIO:
34 pins (PIR, OLED, Relay)
Wokwi Simulator — Ưu điểm
✓ Miễn phí
Không cần mua phần cứng ~350k
✓ An toàn
Không rủi ro hỏng ngày bảo vệ
✓ Tương thích
Firmware C++ Arduino 100% giống thật
✓ Debug dễ
Serial monitor, LED, OLED trực quan
✓ Chia sẻ
Link public — demo online mọi lúc
✓ Chuyển đổi
Chỉ đổi 2 dòng khi dùng phần cứng thật

## Slide 11
Sơ đồ kết nối phần cứng
ESP32-CAM trong Wokwi Simulator
Bảng chân GPIO ESP32-CAM
GPIO | Thiết bị | Chiều | Mô tả
GPIO 13 | PIR HC-SR501 | INPUT | Phát hiện chuyển động
GPIO 12 | Relay 5V | OUTPUT | Điều khiển mở/đóng cửa
GPIO 14 | LED Xanh | OUTPUT | Báo nhận diện thành công
GPIO 15 | LED Đỏ | OUTPUT | Báo khuôn mặt lạ / DENY
GPIO 21 (SDA) | OLED 128×64 | I2C | Hiển thị tên + trạng thái
GPIO 22 (SCL) | OLED 128×64 | I2C | Clock I2C
GPIO 4 | Flash LED | OUTPUT | Đèn flash camera OV2640
Sơ đồ kết nối Wokwi
ESP32
CAM
PIR
HC-SR501
G13
Relay
5V
G12
LED
Xanh
G14
LED
Đỏ
G15
OLED
128×64
I2C
OV2640
Camera
CAM
3.3V / GND
Lưu ý: Wokwi giả lập toàn bộ GPIO bằng phần mềm — firmware C++ Arduino dùng chân số thật, khi lắp board vật lý chỉ cần nối đúng GPIO này.

## Slide 12
Firmware ESP32 — C++ Arduino
Chạy trong Wokwi Simulator · Firmware
Luồng chương trình
setup()
Kết nối Wi-Fi → MQTT broker
OLED init → LED init
loop()
Đọc PIR liên tục
HIGH + hết cooldown 5s
→ publish MQTT
publish()
topic: "diemdanh/camera/trigger"
payload: "PERSON_DETECTED"
subscribe()
topic: diemdanh/relay/control
OPEN_DOOR → mở relay 5s
DENY → nhấp LED đỏ
OLED display
Hiển thị: tên nhận diện
hoặc "UNKNOWN" / "Waiting..."
Code mẫu — Wokwi ESP32 (C++ Arduino)
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define PIR_PIN 13
#define RELAY_PIN 12
#define LED_G 14
#define LED_R 15
#define OLED_SDA 21
#define OLED_SCL 22
const char* MQTT_BROKER =
"44664d8119b54fadaf9870a37274af6b.s1.eu.hivemq.cloud";
const int MQTT_PORT = 8883;
const char* MQTT_USER = "YOUR_MQTT_USER";
const char* MQTT_PASS = "YOUR_MQTT_PASSWORD";
const char* TOPIC_TRIGGER = "diemdanh/camera/trigger";
const char* TOPIC_RELAY = "diemdanh/relay/control";
const char* TOPIC_RESULT = "diemdanh/ketqua";
WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);
void setup() {
pinMode(PIR_PIN, INPUT);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_G, OUTPUT);
pinMode(LED_R, OUTPUT);
WiFi.begin(SSID, PASS);
espClient.setInsecure();
mqtt.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT);
mqtt.setCallback(on_message);
mqtt.connect("ESP32_AIOT", MQTT_USER, MQTT_PASS);
mqtt.subscribe(TOPIC_RELAY);
mqtt.subscribe(TOPIC_RESULT);
}
void loop() {
static unsigned long lastPublish = 0;
mqtt.loop();
if (digitalRead(PIR_PIN) == HIGH && millis()-lastPublish > 5000) {
mqtt.publish(TOPIC_TRIGGER, "PERSON_DETECTED");
lastPublish = millis();
}
}
void on_message(char* topic, byte* msg, unsigned int len) {
String payload;
for (int i=0; i<len; i++) payload += (char)msg[i];
if (payload == "OPEN_DOOR") digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
else if (payload == "CLOSE_DOOR") digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
else if (payload == "DENY") { digitalWrite(LED_R, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED_R, LOW); }
}

## Slide 13
Thuật Toán LBPH Face Recognition
Local Binary Pattern Histogram — nhẹ, nhanh, không cần GPU
1
Tiền xử lý
Ảnh grayscale → Haar Cascade detect khuôn mặt → crop & resize 100×100 px
2
LBP Transform
Mỗi pixel so sánh 8 neighbours → tạo binary code → thành decimal (0–255)
3
Histogram
Chia ảnh thành grid 8×8 cells → tính histogram 256-bin mỗi cell → concat
4
Training
cv2.face.LBPHFaceRecognizer.train() → lưu lbph_model.yml + encodings.json
5
Prediction
recognizer.predict(face) → trả (label, confidence) → < 80 = nhận ra
Tham số quan trọng
Tham số | Giá trị
Confidence threshold | < 80 → nhận diện được
Image size | 100 × 100 px (grayscale)
Grid | 8 × 8 = 64 cells
Histogram bins | 256 per cell
Model file | lbph_model.yml
Label map | encodings.json
So sánh với face_recognition
Tiêu chí | LBPH | face_recognition
Thư viện | OpenCV contrib | dlib
GPU | Không cần | Không cần (HOG)
Tốc độ | ~0.3s/frame | ~0.5s/frame
Accuracy | 93.2% (test) | ~95%

## Slide 14
Kết quả thực nghiệm
90.62%
Accuracy
(overall)
0%
False
Positive Rate
<0.8s
Độ trễ
End-to-End
7 FPS
Tốc độ xử lý
(CPU i5)
Điều kiện thực nghiệm
Known: 40 người × 3 ảnh = 120 tests · Unknown giả lập: 40 tests · Train: 7 ảnh/người · AT&T Face Database · CPU Intel i5, không GPU
Chart: 
| Known faces | False Positive | Unknown reject
Accuracy | 90.62 | 0 | 9.38

## Slide 15
Kết Quả Thực Nghiệm — Số Liệu Thực Đo
160 ảnh: 120 known (40×3) + 40 unknown giả lập · Train 7 ảnh/người · AT&T Face Database · CPU i5
Confusion Matrix (120 known + 40 unknown = 160 ảnh)
PRESENT
(Biết mặt)
UNKNOWN
(Lạ mặt)
NO_FACE
(Không thấy)
Thực tế →
Dự đoán ↓
PRESENT
105 ✓
0 ✗
0 —
UNKNOWN
15 ✗
40 ✓
—
NO_FACE
—
—
—
TP — Nhận đúng (True Positive)
FN — người quen bị báo UNKNOWN: 15
Chỉ số đánh giá (thực đo)
Precision: 105 / (105+0) = 100.0%
Recall: 105 / (105+15) = 87.5%
Accuracy: (105+40) / 160 = 90.62%
F1-Score: 2×P×R/(P+R) = 93.33%
FP = 0, TN = 40; 15 known có confidence > 80 → UNKNOWN
Accuracy theo từng người (40 người)
SV01
100%
SV02
100%
SV03
100%
SV04
100%
SV05
100%
SV06
100%
SV07
100%
SV08
100%
SV09
100%
SV10
100%
SV11
100%
SV12
100%
SV13
100%
SV14
100%
SV15
100%
SV16
0%
SV17
100%
SV18
100%
SV19
100%
SV20
100%
SV21
100%
SV22
100%
SV23
100%
SV24
100%
SV25
100%
SV26
0%
SV27
100%
SV28
50%
SV29
100%
SV30
100%
SV31
100%
SV32
50%
SV33
100%
SV34
100%
SV35
100%
SV36
50%
SV37
100%
SV38
100%
SV39
0%
SV40
100%
● 100% ● 50% ● 0% Trung bình: 90.62%

## Slide 16
Demo
Từ khi có người đến khi cửa mở — end-to-end dưới 0.8 giây
1 PIR Trigger
Wokwi phát
PERSON_DETECTED
2 MQTT Broker
HiveMQ relay
message tới Python
3 Dataset Sample
Lấy ngẫu nhiên
ảnh từ dataset/
4 LBPH Predict
Confidence < 80?
PRESENT:Name
5 SQLite Write
INSERT name +
timestamp + confidence
6 Relay Open
OPEN_DOOR
→ 5 giây → CLOSE
⏱ < 0.8s end-to-end · Cooldown 5s · Threading: nhận diện async · PRESENT:Name → SQLite + OPEN_DOOR 5s · UNKNOWN → DENY

## Slide 17
Web Dashboard
Giao diện realtime: http://localhost:5000 · MQTT → SocketIO → Browser tự động cập nhật
⬡
AIOT ĐIỂM DANH
Face Recognition Attendance System
MQTT Online
TỔNG ĐIỂM DANH
47
lượt ghi nhận
HÔM NAY
12
lượt hôm nay
SỐ NGƯỜI
10
người khác nhau
LỊCH SỬ ĐIỂM DANH
47 bản ghi
Tên sinh viên
Thời gian
Độ chính xác
SV07
2025-01-15 09:45:12
98%
SV03
2025-01-15 09:42:08
95%
SV01
2025-01-15 09:38:44
100%
SV09
2025-01-15 09:35:20
92%
SV05
2025-01-15 09:30:01
88%
TRẠNG THÁI HỆ THỐNG
MQTT Broker
CONNECTED
ESP32
TRIGGERED
AI Engine
Sẵn sàng
Relay
CLOSED
EVENT LOG
09:45
✓ Nhận diện: SV07
09:45
ESP32: PERSON_DETECTED
09:42
✓ Nhận diện: SV03
09:38
✓ Nhận diện: SV01
Stack: Flask + Flask-SocketIO + paho-mqtt · MQTT push → SocketIO broadcast → browser tự refresh · Không cần F5

## Slide 18
So Sánh Phương Pháp Nhận Diện Khuôn Mặt
Tiêu chí | LBPH (dự án này) | face_recognition (dlib) | DeepFace (CNN) | FaceNet (Prod)
Thư viện | opencv-contrib | dlib / face_recognition | deepface | facenet-pytorch
Cài đặt | Dễ — 1 lệnh pip | Trung bình — dlib phức tạp | Dễ | Khó — CUDA khuyến nghị
GPU | Không cần | Không cần (HOG) | Tùy chọn | Cần (prod)
Accuracy | 90,62% (thực đo) | ~95% (HOG) | ~97% | ~99.6%
Tốc độ | ~0.3s/frame | ~0.5s/frame | ~1.2s/frame | ~0.1s (GPU)
Phù hợp | Nhúng, offline | Desktop, offline | Nghiên cứu | SaaS, production
Dùng cho đồ án | ✓ Phù hợp nhất | ⚠ Cài đặt khó | ⚠ Quá nặng | ✗ Cần GPU/cloud
* Accuracy đo trên cùng điều kiện: phòng học, ánh sáng ≥ 200 lux, CPU i5, khoảng cách 0.5–1.2m, không GPU

## Slide 19
Kết luận & Hướng mở rộng
ĐÃ HOÀN THÀNH
✓ Pipeline mô phỏng ESP32→MQTT→AI→CSDL đầu-cuối
✓ Accuracy 90,62%
✓ SQLite lưu trữ lịch sử điểm danh + tên + timestamp
✓ Bộ test đầy đủ: 160 samples, số liệu đo được
HƯỚNG MỞ RỘNG
→ Triển khai ESP32-CAM phần cứng thật (code sẵn sàng)
→ Raspberry Pi 4B — edge AI, không cần laptop
→ Tích hợp LMS trường UIT, gửi email thông báo
→ Liveness detection — chống dùng ảnh in
Thank you for watching and listening

## Slide 20
Phân Công Công Việc
Nhóm 3 thành viên · Môn: Hệ Thống Nhúng · GVHD: ThS. Phan Đình Duy
1
Bùi Tấn Thiện Tâm
Team Lead / AI Engineer
• Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống
• Viết ai_subscriber.py — LBPH pipeline
• Huấn luyện mô hình LBPH (build_encodings)
• Tích hợp MQTT broker HiveMQ Cloud
• Thiết kế relay control (OPEN/CLOSE DOOR)
• Viết test cases — đo accuracy 90,62%
Đóng góp: 40%
2
Lê Ngọc Thái
Embedded / Wokwi Engineer
• Lập trình firmware C++ Arduino cho ESP32
• Mô phỏng ESP32-CAM trên Wokwi Simulator
• Cấu hình PIR sensor ảo, OV2640, OLED
• Thiết kế MQTT topic pub/sub (3 topics)
• Viết convert_att.py — chuyển đổi dataset
• Kiểm tra tương thích firmware ↔ Python
Đóng góp: 30%
3
Kiêm Hoàng Tuấn
Backend / Database Engineer
• Thiết kế & cài đặt database SQLite
• Viết dashboard.py — xem lịch sử điểm danh
• Chuẩn bị AT&T Face dataset (40 người)
• Viết tài liệu báo cáo & slide thuyết trình
• Thực hiện 160 test cases, ghi kết quả thực nghiệm
• Chuẩn bị demo & câu hỏi phản biện
Đóng góp: 30%